| НАИМЕНОВАНИЕ | SAT-50 | SAT-703 | SAT-752 | GoDigital diTech 1.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ОМ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ОБРАТНЫЕ ПОТЕРИ, (ДБ) |  |  |  |  |
| 5-470 МГЦ | >23 | >23 | >21 | >20 |
| 470-860 МГЦ | >20 | >20 | >19 | >18 |
| 860-2500 МГЦ | >18 | >18 | >16 | >15 |
| ЗАТУХАНИЕ (ДБ/100М) |  |  |  |  |
| 200 МГЦ | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,6 |
| 470 МГЦ | 13 | 12,6 | 12 | 11,9 |
| 862 МГЦ | 17,95 | 17,6 | 17 | 16,1 |
| 1000 МГЦ | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 17,9 |
| 1350 МГЦ | 23,4 | 22,6 | 21,6 | 21,1 |
| 1750 МГЦ | 26,8 | 26 | 24,9 | 24,5 |
| 2050 МГЦ | 29,9 | 28,6 | 27,7 | 27 |
| 2150 МГЦ | 30 | 29,3 | 28,4 | 27,9 |
| 2500 МГЦ | 32,4 | 31,5 | 30,6 | 29,9 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК | медь | медь | медь | медь |
| ДИАМЕТР | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,13 |
| ДИЭЛЕКТРИК, ДИАМЕТР, (ММ) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| МАТЕРИАЛ | физически вспененный пэ | физически вспененный пэ | физически вспененный пэ | физически вспененный пэ |
| ЭКРАН |  |  |  |  |
| ФОЛЬГА | АЛ./ПЭ | АЛ./ПЭ./АЛ. | МЕДЬ./ПЭ./АЛ. | АЛ. |
| ОПЛЕТКА | АЛ. | ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ | МЕДЬ | ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ |
| ДИАМЕТР ПРОВОДА, (ММ) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| КОЛИЧЕСТВО | 48 | 48 | 48 | 64 |